采购需求表

| 序号 | 项 目 名 称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔填料片 | 1855×1220×0.33 | 片 | 1300 |  |  |  |
| 2 | 全自动加药装置 | 一拖二，可同时自动加多种药剂，包含控制箱，溶药罐，支架，管路阀门仪表等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防腐防锈漆 | 红色防锈漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 收水器、布水器清洗、塔清洗液 | 专用中央空调冷却塔清洗剂 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 塔内、外壁清洗及淤泥清理 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 拆除旧填料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装新填料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 填料架防锈 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 维修、补漏塔体渗漏部位 | 使用玻璃钢树脂补漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 冷却塔电机检修 | 加固电机和调整皮带松紧等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 废料处理 | 清理所有废物材料拉出医院、并打扫卫生 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 运输费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 施工范围： 1、拆除旧填料更换冷却塔新填料，安装加药装置。 2、检查维护冷却塔电机、齿轮箱、皮带和风扇。 3、检查维护塔体填料架并且刷防锈漆。 4、清理疏通回水管、布水器、塔内、塔外壁清洗及淤泥清理。 5、维修修补塔体渗漏部位。 6、打扫现场环境卫生，处理维修更换产生的垃圾。 交付时间： |