桂林医学院附属医院整体搬迁项目燃气安装工程

一、能源使用基本情况

甲方提供设备种类及数量参数，此预算数据只供参考不做工程最终定量用。

| 使用设备 | 数量 | 使用能源 | 耗气量（Nm3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低氮燃气热水锅炉（接口DN65） | 4 | 天然气 | 1185.2 |
| 超低氮燃气蒸汽发生机（接口DN50） | 2 | 天然气 | 170 |
| 合计 |  | 用气压力范围15~20KPa | 1355.2 |

- 所需材料：

线外中压部分

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| PE管（线外中压） | Dn160（混凝土路面） | 10米 |  |
| 注塑等径三通 | Dn160 | 1个 |  |
| 电熔套筒 | Dn160 | 2个 |  |

线内中压室外部分： 需要25吨台班4个

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| PE管（线内中压） | Dn160（混凝土路面） | 270米 |  |
| 无缝钢管 | D159x6.0（3PE加强级防腐） | 20米 | 管沟保护 |
| 调压柜（2+0） | 调压器 Q=1627Nm3/h进口：DN150 出口：DN250； 进口压力：0.07～0.4MPa，出口压力：16~21KPa | 1个 | 护栏保护 |
| 钢管（套管） | DN250 | 1米 |  |
| 注塑等径三通 | Dn160 | 1个 |  |
| 注塑端帽 | Dn160 | 1个 |  |
| 90°钢制弯头 | DN150（加强级防腐） | 5个 |  |
| 直管式钢塑转换 | Dn160/D159x6.0 | 1个 |  |
| PE球阀（双放散） | Dn160 | 2个 |  |

探伤比例固定焊口100%射线无损探伤，活动焊口30%射线无损探伤，固定焊口100%射线无损探伤）

线内调压后部分：室外部分

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | D273x7.0（3PE加强级防腐） | 8米 | 管沟保护 |
|  | D273x7.0（涂塑） | 2米 |  |
|  | D219x6.0（3PE加强级防腐） | 210米 | 管沟保护 |
|  | D219x6.0（涂塑） | 3米 |  |
|  | D89x4.0（3PE加强级防腐） | 110米 | 管沟保护 |
|  | D89x4.0（涂塑） | 5米 |  |
| 焊接钢管（套管） | DN350 | 2米 | 热缩套防腐 |
|  | DN125 | 1米 | 热缩套防腐 |
|  | DN80 | 1米 | 热缩套防腐 |
| 90°钢制弯头 | DN250 | 1个 | 热缩带防腐 |
|  | DN200 | 16个 | 热缩带防腐 |
|  | DN80 | 8个 | 热缩带防腐 |
|  | DN50 | 1个 | 热缩带防腐 |
| 钢制异径三通 | DN250x250x200 | 2个 | 热缩带防腐 |
|  | DN250x250x200 | 2个 |  |
|  | DN80x80x50 | 1个 | 热缩带防腐 |
| 钢制等径三通 | DN80 | 1个 |  |
| 钢制端帽 | DN250 | 1个 | 热缩带防腐 |
|  | DN250 | 1个 |  |
| 阻火器 | DN80 | 1个 |  |
| 牺牲阳极包 | 14kg | 1个 |  |
| 牺牲阳极测试桩 |  | 1支 |  |

室内部分 钢管探伤比例25%

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管（光管） | D273x7.0 | 40米 | 涂塑 |
|  | D219x6.0 | 10米 | 涂塑 |
|  | D108x5.0 | 50米 | 涂塑 |
|  | D89x4.0 | 30米 | 涂塑 |
|  | D76x4.0 | 15米 | 涂塑 |
|  | D57x4.0 | 15米 | 涂塑 |
|  | D45x4.0 | 25米 | 涂塑 |
|  | D38x4.0 | 16米 | 涂塑 |
|  | D32x4.0 | 1米 | 涂塑 |
|  | D22x3.0 | 2米 | 涂塑 |
| 焊接钢管（套管） | DN350 | 1米 | 热缩套防腐 |
|  | DN150 | 1米 | 热缩套防腐 |
|  | DN125 | 1米 | 热缩套防腐 |
|  | DN80 | 1米 | 热缩套防腐 |
| 电磁切断阀 | DN250 | 1个 |  |
| 涡轮流量计 | G100(DN80）带温压补偿，内置远传系统，精度等级1.5，PN16 | 2个 |  |
| 涡轮流量计 | G1000(DN200）带温压补偿，内置远传系统，精度等级1.5，PN16 | 2个 |  |
| 配套过滤器 | DN80 | 2个 |  |
| 配套过滤器 | DN200 | 2个 |  |
| 波纹补偿器 | DN80 | 2个 |  |
| 波纹补偿器 | DN200 | 2个 |  |
| 法兰球阀 | DN250 | 6个 | 蜗轮传动 |
|  | DN100 | 9个 |  |
|  | DN65 | 2个 |  |
|  | DN40 | 4个 |  |
|  | DN32 | 2个 |  |
|  | DN25 | 4个 |  |
|  | DN15 | 6个 |  |
| 膜盒压力表 | 0～40kPa YE-100 2.5级 | 7个 | 配缓冲管 |
| 钢制异径三通 | DN250x250x100 | 2个 |  |
|  | DN200x200x100 | 2个 |  |
|  | DN100x100x40 | 4个 |  |
|  | DN100x100x15 | 4个 | 挖眼焊接 |
|  | DN100x100x32 | 4个 | 挖眼焊接 |
|  | DN100x100x65 | 2个 |  |
|  | DN80x80x40 | 4个 |  |
|  | DN65x65x32 | 2个 |  |
|  | DN65x65x15 | 2个 | 挖眼焊接 |
|  | DN50x50x32 | 2个 |  |
| 等径三通 | DN250 | 3个 |  |
|  | DN100 | 2个 |  |
| 同心异径管 | DN250x200 | 5个 |  |
|  | DN250x100 | 1个 |  |
|  | DN100x80 | 4个 |  |
|  | DN100x65 | 4个 |  |
|  | DN65x50 | 2个 |  |
| 钢制管帽 | DN250 | 1个 |  |
|  | DN200 | 1个 |  |
|  | DN100 | 1个 |  |
|  | DN80 | 1个 |  |
|  | DN50 | 1个 |  |
| 法兰 + 法兰盖 | DN65 | 4个 |  |
|  | DN50 | 2个 |  |
| 90°钢制弯头 | DN250 | 12个 |  |
|  | DN100 | 5个 |  |
|  | DN65 | 2个 |  |
|  | DN50 | 6个 |  |
|  | DN40 | 4个 |  |
|  | DN32 | 4个 |  |
| 设备保护箱 | 现场定制 | 3个 |  |
| 报警器控制器 | 含8个探头 | 1套 |  |